## Slide 1: Android Dev Phone 1 に焼くオレバイナリ
日本Androidの会 組み込みWGリーダー
株式会社ブリリアントサービス 技術部研究開発課Android担当リーダー
近藤昭雄

## Slide 2: Androidって何？
Google主導で設立したOHA(Open Handset Alliance)という団体で作られたモバイルデバイスのためのオープンなプラットフォーム
OHAにはハードウェアメーカー、通信事業者、ソフトウェアメーカーが参加していて、モバイル端末を出す為のプレイヤーがすべて揃っている
ベースOSにLinuxを採用

## Slide 3: Android Dev Phone 1って何？
T-Mobile G1というHTCが作った世界初のAndroid端末のハードをそのままに、開発者向けに販売している夢の電話機
開発コードはHTC Dream

## Slide 4: Android Dev Phone １とG1の違い
suコマンドでrootになれる
自分でコンパイルしたバイナリを焼く事ができる
オレオレ仕様のモバイル端末が作成可能！

## Slide 5: どこで買える？
http://market.android.com/publish/ で開発者登録をしてから($25)
http://android.brightstarcorp.com/ から購入可能。
当初は運賃に$100くらいかかったけど、今は$37くらいのようです。
総額約$440くらい。
日本で携帯電話の最新機種１台買うより安い！

## Slide 6: Dev Phone 1の開発環境
基本的なことはhttp://source.android.com/download に載ってます。
上記のサイトで「building for dream」で検索すると一番上に出てきます。

## Slide 7: Dev Phone 1の開発環境
http://source.android.com/documentation/building-for-dream
ここの手順によると、
コンパイル環境を整える。
local_manifest.xmlを取ってくる
repo syncする
スクリプトファイルを使ってプロプライエタリなファイルを吸い出す
makefileの中のTARGET_PRODUCTをhtc_dreamに変える
makeする
となっています。

## Slide 8: Dev Phone 1の開発環境
実はこのままでは上手くコンパイルできませんでした。

## Slide 9: Dev Phone 1の開発環境
色々調べた結果、以下のような手順を踏む必要があります。
まずrepoの環境設定時にrelease-1.0のブランチを取ってくるように設定します。
ここでブランチにcupcakeを指定すると酷い目に会うので注意。

## Slide 10: Dev Phone 1の開発環境
取ってきたlocal_manifest.xmlファイルをいじってrevisionにcupcakeを指定するように変更。
<?xml version="0.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
<remove-project name="kernel/common"/>
<project path="kernel" name="kernel/msm" revision="refs/heads/android-msm-htc-2.6.25"/>
<project path="vendor/htc/dream" name="platform/vendor/htc/dream" revision="cupcake"/>
<project path="hardware/msm7k" name="platform/hardware/msm7k" revision="cupcake"/>
</manifest>

## Slide 11: Dev Phone 1の開発環境
DevPhoneをUSBで接続し、
mydroid/vendor/htc/dream/extract-files.sh
を実行する。
※adbコマンドにパスが通っている必要あり。

## Slide 12: Dev Phone 1の開発環境
コピーしたbuildspec.mkを編集
ifndef TARGET_PRODUCT
#TARGET_PRODUCT:=sooner
endif
↓
ifndef TARGET_PRODUCT
TARGET_PRODUCT:=htc_dream
endif

## Slide 13: Dev Phone 1の開発環境
そのままだとlibaudioのコンパイルに失敗するので、
cd hardware/msm7k/libaudio
ln -s ../../../kernel/include/linux .
としてシンボリックリンクを作成。

## Slide 14: Dev Phone 1の開発環境
さらに無線LAN関係のmakefileを修正。
mydroid/system/wlan/ti/wpa_supplicant_lib/Android.mk
STA_DK_ROOT = $(LOCAL_PATH)/../..
↓
STA_DK_ROOT = $(LOCAL_PATH)/../sta_dk_4_0_4_32
に変更

## Slide 15: いよいよmake！！
Makeコマンド叩くだけ。
長いこと待つと
out/target/product/dream/に
system.img
userdata.img
boot.img
が出来上がります。

## Slide 16: コンパイル時間
Core2Duo 2.0GHzのマシン上のVMWare上に2GByteのメモリを割り当てたUbuntuでコンパイルして約1時間ちょっとくらい。

## Slide 17: 実機に焼くには
コンパイルするとできるfastbootというコマンドを使う
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot flash boot boot.img
VMWare上のUbuntuからfastbootコマンドを使うとうまくいかないので注意！
Windows向けのfastbootコマンドも落ちてましたが、うまく動きませんでした。
VirtualBoxでできるかどうか確認中
※2/24追記 VirtualBoxでもダメでしたが、Windows向けで動作するfastboot.exeを見つけました。
http://david.hindersson.com/index.php/2009/02/04/how-to-update-the-dev-phone-1-using-wind

## Slide 18: 最新環境
本当はcupcakeやmasterの最新環境を試したかったけど、コンパイルエラーが出てうまくいかなかった。
うまくいってる情報も出てるので、気合入れて調査します！
※2/24追記 master環境で上手くいっている記事があげられています。
http://blogger.splhack.org/2009/02/cupcake-on-android-dev-phone-1.html

## Slide 19: 宣伝
2/27(金)に恵比寿でセミナーやります！
19:00～20:45です。
講演者
・日本Androidの会 事務局長
SIPropプロジェクト 代表
今村謙之
・日本Androidの会 関西支部長
株式会社ブリリアントサービス代表取締役
杉本礼彦
・わたくし

## Slide 20: セミナー
内容は、
「Androidと日本の携帯のこれから」
杉本礼彦
「Androidによる世界戦略」
今村謙之
「Androidをカスタマイズする方法」 近藤昭雄
参加特典DVDの環境を使ってAndroidをカスタマイズしてコンパイルし Android Dev Phone 1にバイナリを焼くまでを実演します。

## Slide 21: ご清聴ありがとうございました！